ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ

ООО «ИНТЕР-ДИЗАЙН 2000»

Качественные показатели элементов мебели,

выпускаемых ООО «Интер - Дизайн 2000»

Содержание:

# Термины и определения……………………………………...……………..….…3

1.1. Дефекты элементов мебели……………………………………………………...3

  - Виды поверхностей изделий мебели……………………………………..……...6

2. Качественные показатели мебели из ДСП……………………………..……...8

2.1. Качество элементов из ДСП……………………………………………………..8

2.2. Качество облицованных рамок МДФ…………………………………….…….10

2.3. Качество алюминиевого профиля………………………………………………11

2.4. Качество стекла и зеркала……………………………………………….……….13

2.5. Качество сборных элементов мебели……………………………………….…..14

# 1.Термины и определения.

1.1. Дефекты элементов мебели

| № | Термин | Определение |
| --- | --- | --- |
|  | Боковой свес кромочного материала | Выступ кромочного материла за размеры по толщине элемента мебели |
|  | Вмятина на поверхности | Местное углубление на поверхности, оставленное тупым предметом |
|  | Вырыв из поверхности | Удаление части материала на поверхности элемента мебели, произошедшее в результате механического воздействия |
|  | Загрязнение внутри соединения составляющих частей сборного элемента мебели | Загрязнение в местах соединения составляющих частей сборного элемента, видимое после сборки элемента мебели |
|  | Зарезы на углах элемента мебели | Повреждение кромки на углах элемента в месте стыка кромок в результате обработки торцевыми фрезами |
|  | Заусенец на поверхности | Острый выступ материала, частично отделенный и приподнятый над поверхностью |
|  | Инородные разрушающие включения | Инородные включения, сопровождающиеся трещинами и (или) посечками |
|  | Каверны и наплавы | Пустоты внутри материала, затрагивающие поверхность, и местные утолщения на поверхности, связанные с процессом изготовления алюминиевого профиля |
|  | Капельные натеки на поверхности | Местное утолщение лакокрасочного покрытия |
|  | Кинематическая волна на поверхности облицовочной кромки | Поперечная волнистость на поверхности облицовочной кромки с шагом ~ 2 мм. |
|  | Клеевое пятно | Пятно на наружной поверхности облицовочного покрытия, образовавшееся в результате проникновения клея из нижерасположенного клеевого слоя |
|  | Косина элемента мебели | Отклонение элемента мебели от прямоугольной формы, не предусмотренное проектно-конструкторской документацией |
|  | Люфт составляющих частей сборного элемента мебели | Неплотная фиксация составляющих частей элемента мебели, приводящая к их свободному смещению или самопроизвольной разборке сборного элемента мебели |
|  | Морщина облицовки | Местное утолщение, образовавшееся в результате встречного сдвига облицовочного покрытия |
|  | Нарушение целостности облицовочной кромки | Нарушение целостности облицовочной кромки в результате обработки или механического воздействия |
|  | Нахлестка облицовки | Местное утолщение, образовавшееся при наложении друг на друга соседних листов облицовочного покрытия |
|  | Некомплектность составляющих частей сборного элемента мебели | Отсутствие составляющей части в сборном элементе мебели |
|  | Неплотности стыков составляющих частей сборного элемента мебели | Зазор в местах соединения составляющих частей сборного элемента мебели |
|  | Непрокрас и сколы краски | Частичное отсутствие лакокрасочного покрытия алюминиевого профиля |
|  | Неравномерность глянца поверхности | Пятна с различной степенью блеска на глянцевом покрытии элемента мебели |
|  | Неравномерность матовости поверхности | Пятна с различной степенью матовости на матовом покрытии элемента мебели |
|  | Неравномерность тонировки стекла (зеркала) | Отличие оттенков тонировки на поверхности стекла (зеркала) элемента мебели |
|  | Несовпадение направления волокон текстуры | Несоответствие направления волокон текстуры элемента направлению, указанному в эскизе |
|  | Несоответствие по цвету и виду составляющих частей сборного элемента мебели | Несовпадение какой-либо составляющей части сборного элемента по цвету и виду с параметрами, указанными в технической документации на элемент мебели |
|  | Несоответствие формы нестандартной детали эскизу/шаблону | Несовпадение контрольных точек элемента с контрольными точками эскиза/шаблона |
|  | Остатки клея | Остатки клея вдоль торца элемента мебели в результате нанесения облицовочной кромки |
|  | Отклонение диаметра отверстия | Отклонение диаметра отверстия присадки от номинала |
|  | Отклонение от номинальных размеров сборного элемента мебели | Несоответствие размеров сборного элемента мебели размерам, указанным в технической документации |
|  | Отклонение от номинальных размеров элемента мебели | Несоответствие размеров элемента мебели размерам, указанным в технической документации |
|  | Отклонение оси отверстия присадки | Расположение присадочных отверстий не в соответствии с технической документацией |
|  | Отслоение амальгамного покрытия зеркала | Отделение от основы амальгамного покрытия зеркала без нарушения или с нарушением его целостности |
|  | Отслоение на поверхности | Отделение от основы облицовки или лакокрасочного покрытия элемента мебели без нарушения или с нарушением его целостности |
|  | Отслоение облицовочной кромки | Отслоение облицовочной кромки в результате недостаточного прижима кромки или неравномерного нанесения клея на элемент мебели |
|  | Отслоение тонирующей плёнки зеркала/стекла | Отделение от основы тонирующей пленки зеркала/стекла без нарушения или с нарушением его целостности |
|  | Отсутствие или контрфактное расположение облицовочной кромки | Отсутствие или расположение облицовочной кромки элемента мебели в несоответствии с технической документацией |
|  | Перекос облицовочной кромки | Приклеивание облицовочной кромки под углом к пласти элемента мебели |
|  | Пересортица облицовочной кромки | Облицовка торца элемента мебели материалом, несоответствующим по параметрам технической документации |
|  | Повреждение угла (кромки) | Нарушение целостности угла (кромки) в результате случайного ударного воздействия на элемент мебели |
|  | Погнутость погонажного профиля | Отклонение от прямолинейности погонажного профиля, не предусмотренное проектно-конструкторской документацией |
|  | Подпленочный дефект | Ограниченный участок поверхности элемента мебели, поврежденный с внутренней стороны облицовочного покрытия |
|  | Потертость поверхности | Поверхностное повреждение элемента мебели, возникшее в результате трения о шероховатую поверхность |
|  | Пузырь поверхностный | Пузырь, расположенный в непосредственной близости от поверхности стекла и сопровождающийся деформацией поверхностного слоя стекла |
|  | Пузырь внутренний | Полость в стекле, заполненная газом, различного размера и формы |
|  | Пороки поверхности | Повреждение поверхности стекла различной интенсивности в виде матовых пятен различной формы и размеров |
|  | Пороки поверхности слабые | Повреждение поверхности стекла различной интенсивности в виде матовых пятен различной формы и размеров, видимые в проходящем свете с растояния 0,6 м. |
|  | Прошлифовка поверхности | Удаление участка облицовки или лакокрасочного покрытия элемента мебели до нижерасположенного слоя при шлифовании |
|  | Пузырь под облицовкой | Местное отслоение облицовки, приводящее к вздутию поверхности элемента мебели |
|  | Рассредоточенные вкрапления клея | Вкрапления клеевого слоя пленочного покрытия стекла/зеркала ( до 2 мм на расстоянии не менее 50 мм друг от друга |
|  | Расхождение полос облицовки | Зазор между листами облицовки на поверхности элемента мебели |
|  | Свиль нитевидная | Свиль, имеющая форму четкой или нечеткой резко ограниченной или с поэтапным переходом в массу стекла нити или пучка нитей |
|  | Свиль узловая | Грубая свиль в виде узла с отходящими от нее нитевидными свилями |
|  | Следы от прокаточных роликов на поверхности погонажного профиля | Продольные полосы или циклически повторяющиеся вмятины на поверхности погонажного профиля |
|  | Срез облицовки поверхности по краю пласти | Удаление слоя облицовки поверхности по краю пласти элемента мебели в результате механической обработки кромки |
|  | Стойкое загрязнение поверхности | Загрязнение, удалить которое с поверхности элемента мебели возможно только с применением химических реактивов |
|  | Торцевой свес кромочного материала | Выступ кромочного материала на торце за размеры по пласти элемента мебели |
|  | Торцевые сколы облицовки | Мелкие пилообразные повреждения края облицовки поверхности вдоль торца элемента мебели |
|  | Торцевые сколы составляющей части сборного элемента мебели | Торцевые сколы составляющей части сборного элемента, видимые после сборки элемента мебели |
|  | Трещина в элементе | Разрыв материалов элемента мебели |
|  | Царапина или риска на поверхности | Узкое углубление в виде линии на поверхности элемента мебели, оставленное острым предметом и носящее случайный характер |
|  | Царапина грубая | Царапина, видимая в проходящем свете с растояния более 1 м. |
|  | Царапина волосная | Царапина, видимая в проходящем свете с растояния 0,3 - 0,6 м |

1.2.  Виды поверхностей изделий мебели

ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» определяет виды поверхностей изделий мебели:

ГОСТ 16371-93

# Виды поверхностей изделий мебели

| Вид поверхности | Характеристика |
| --- | --- |
| 1. Видимые поверхности | Наружные и внутренние поверхности, видимые при эксплуатации |
| 1.1 Лицевые поверхности | Наружные поверхности изделий мебели, видимые при нормальной эксплуатации, в том числе в трансформированном положении изделия |
| 1.1.1. Фасадные поверхности | Передние наружные вертикальные поверхности изделий корпусной мебели, например: наружные пласти дверей, передних стенок наружных ящиков, декоративных брусков |
| 1.1.2. Рабочие поверхности | Поверхности изделий мебели, предназначенные для выполнения каких-либо работ, например верхняя пласть крышки столов, стола-шкафа, шкафа под мойку, туалетной тумбы, серванта, внутренние поверхности пластей откидных или выдвижных крышек секретеров, баров |
| 1.1.3. Прочие лицевые поверхности | Лицевые поверхности, которые не являются фасадными и (или) рабочими поверхностями, например: наружные поверхности боковых стенок, наружные горизонтальные поверхности, расположенные на высоте до 1700 мм, поверхности открытых ниш (боковых и задних стенок, перегородок, полок, горизонтальных щитов); внутренние поверхности отделений за стеклянными дверями в шкафах, сервантах, тумбах; поверхности барных и секретерных отделений (кроме рабочих); пласти дверей, обращенные внутрь; поверхности царг и цокольных коробок; наружные видимые кромки боковых стенок, полок, горизонтальных щитов, дверей, передних стенок наружных выдвижных ящиков, наружные видимые поверхности подзеркальных щитов зеркал туалетных столов, тумб |
| 1.2. Внутренние видимые поверхности | Внутренние поверхности изделий мебели, видимые при эксплуатации (кроме внутренних поверхностей, отнесенных к «прочим лицевым»), например: поверхности отделений за дверями, в том числе кромки боковых стенок, перегородок, горизонтальных щитов, полок, ящиков и полуящиков; наружные поверхности боковых стенок и внутренние поверхности ящиков и полуящиков; кромки дверей, обращенные друг к другу |
| 2. Невидимые поверхности | Наружные и внутренние поверхности изделий мебели, не видимые при эксплуатации |
| 2.1. Наружные невидимые поверхности | Наружные поверхности изделий мебели, не видимые при эксплуатации, например: наружные поверхности задних стенок изделий, размещенных у стены, поверхности, обращенные к потолку, расположенные на высоте более 1700мм; поверхности, обращенные к полу, распложенные на высоте не более 650 мм; соприкасающиеся поверхности секций, блокируемых по высоте и ширине в изделиях, наборах, гарнитурах определенной компоновки; обратные поверхности крышек столов |
| 2.2. Внутренние невидимые поверхности | Внутренние поверхности изделий мебели, не видимые при эксплуатации, например: внутренние поверхности отделений шкафа, стола и тумбы за выдвижными ящиками; наружные поверхности задних стенок и доньев ящиков, внутренние стороны царг |
| 3. Поверхности, с которыми в процессе эксплуатации мебели соприкасаются человек и предметы | Видимые и невидимые поверхности изделий мебели, с которыми в процессе эксплуатации изделий могут соприкасаться человек и (или) предметы, например: поверхности отделений (емкостей) для хранения предметов; нижние кромки царг или нижние пласти подъящичных рам (щитов) обеденных, письменных, туалетных столов, расположенные над коленями человека при эксплуатации изделий мебели. |

# 2. Качественные показатели мебели из ДСП

ООО «Интер- Дизайн 2000» выпускает элементы мебели, качество которой должно соответствовать требованиям отраслевых (Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности) ТУ 13-0260215-02-87.

2.1. Качество элементов из ДСП

Количество дефектов на видимых лицевых поверхностях мебели не может превышать показателей, характеризующих материал 1 сорта, а количество дефектов на видимых внутренних поверхностях мебели – показателей для материала 2 сорта. Количество дефектов на невидимых наружных и внутренних поверхностях мебели не регламентируется.

| № | Наименование дефекта | Допустимые величины дефектов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 сорт | 2 сорт |
|  | Боковой свес кромочного материала | Допускается до 0,05мм |
|  | Вмятина на поверхности | Допускается ( 15 мм без разрыва и трещины облицовки в количестве 1 шт. на 1 м² поверхности элемента | Допускается ( 30 мм без разрыва и трещины облицовки в количестве 2 шт. на 1 м² поверхности элемента |
|  | Вырыв из поверхности | Не допускается | Не допускается |
|  | Зарезы на углах элемента мебели | Не допускается | Не допускается |
|  | Кинематическая волна на поверхности облицовочной кромки | Не допускается на прямолинейных участках элемента |
|  | Клеевое пятно | Допускается ( 3 мм в количестве 1 шт. на 1 м2 элемента | Допускается ( 10 мм в количестве 2 шт. на 1 м2 элемента |
|  | Косина элемента мебели | Допускается разница в размерах диагоналей до 1мм |
|  | Морщина облицовки | Не допускается | Допускается до 50 мм в количестве 2 шт. на 1 м2 элемента |
|  | Нарушение целостности облицовочной кромки | Не допускается | Не допускается |
|  | Нахлестка облицовки | Допускается длиной до 30 мм и шириной до 2 мм в количестве 1 шт. на 1 м2 элемента | Допускается длиной до 50 мм и шириной до 5 мм в количестве 2 шт. на 1 м2 элемента |
|  | Неравномерность глянца поверхности | Допускается 3% от общей площади элемента | Допускается 10% от общей площади элемента |
|  | Неравномерность матовости поверхности | Допускается 3% от общей площади элемента | Допускается 10% от общей площади элемента |
|  | Несовпадение направления волокон текстуры | Не допускается | Не допускается |
|  | Несоответствие формы нестандартной детали эскизу/шаблону | Допускается отклонение до 0,5мм от номинала |
|  | Остатки клея | Не допускаются | Не допускаются |
|  | Отклонение диаметра отверстия | Допускается отклонение до 0,1 мм от номинала |
|  | Отклонение от номинальных размеров элемента мебели | Допускается отклонение ± 0,5 мм от номинала |
|  | Отклонение оси отверстия присадки | Допускается отклонение до 0,5 мм |
|  | Отслоение на поверхности | Не допускается | Не допускается |
|  | Отслоение облицовочной кромки | Не допускается | Не допускается |
|  | Отсутствие или контрфактное расположение облицовочной кромки | Не допускается | Не допускается |
|  | Перекос облицовочной кромки | Не допускается | Не допускается |
|  | Пересортица облицовочной кромки | Не допускается | Не допускается |
|  | Повреждение угла (кромки) | Не допускается | Не допускается |
|  | Потертость поверхности | Допускается 3% от общей площади поверхности элемента | Допускается 10% от общей площади поверхности элемента |
|  | Прошлифовка поверхности | Допускается общей площадью до 4 см2 на 1 м2 поверхности элемента | Допускается общей площадью до 10 см2 на 1 м2 поверхности элемента |
|  | Пузырь под облицовкой | Допускается ( 5 мм в количестве 1 шт. на 1 м2 элемента | Допускается ( 10 мм в количестве 2 шт. на 1 м2 элемента |
|  | Расхождение полос облицовки | Не допускается | Не допускается |
|  | Срез облицовки поверхности по краю пласти | Не допускается | Допускается шириной до 0,2 мм |
|  | Торцевой свес кромочного материала | Допускается не более 0,15мм |
|  | Торцевые сколы облицовки | Допускаются шириной до 0,2мм и длиной до 3мм в количестве 3 шт. на 1 м по периметру элемента | Допускаются шириной до 0,5 мм и длиной до 5мм в количестве 5 шт. на 1 м по периметру элемента |
|  | Трещина в элементе | Не допускается | Не допускается |
|  | Царапина или риска на поверхности | Допускается шириной до 0,2мм и длиной до 10 мм в количестве 2 шт. на 1 м² поверхности элемента | Допускается шириной до 0,4мм и длиной до 100 мм в количестве 3 шт. на 1 м² поверхности элемента |

2.2. Качество облицованных рамок МДФ

Для изготовления фасадов и дверей на предприятии «Интер-Дизайн» используются облицованные рамки МДФ. Лицевая поверхность рамок соответствует 1 сорту  материала, тыльная поверхность – 2 сорту.

| № | Наименование дефекта | Допустимые величины дефектов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 сорт | 2 сорт |
|  | Вмятина на поверхности | Допускается ( 15 мм без разрыва и трещины облицовки в количестве 1 шт. на 1 м² поверхности элемента | Допускается ( 30 мм без разрыва и трещины облицовки в количестве 2 шт. на 1 м² поверхности элемента |
|  | Клеевое пятно | Допускается ( 3 мм в количестве 1 шт. на 1 м2 элемента | Допускается ( 10 мм в количестве 2 шт. на 1 м2 элемента |
|  | Морщина облицовки | Не допускается | Допускается до 10 мм в количестве 1шт на 1 п.м. профиля |
|  | Отслоение на поверхности | Допускается отслоение в пазах до 10 мм на 1 п.м. профиля |
|  | Погнутость погонажного профиля | Допускается до 1 мм на 1 п.м. профиля | Допускается до 1 мм на 1 п.м. профиля |
|  | Подплёночный дефект | Не допускается | Допускается до 15мм в количестве 2 шт. на 1 п.м. профиля |
|  | Пузырь под облицовкой | Допускается ( 5 мм в количестве 1 шт. на 1 м² профиля | Допускается ( 10 мм в количестве 2 шт. на 1 п.м. профиля |
|  | Следы от прокаточных роликов | Не допускаются | Не допускаются |
|  | Стойкое загрязнение поверхности | Не допускается | Не допускается |
|  | Царапина или риска на поверхности | Допускается шириной до 0,2 мм и длиной до 10мм, в количестве 2 шт. на 1 п.м профиля | Допускается шириной до 0,4 мм и длиной до 100 мм в количестве 3 шт. на 1 п.м профиля |

2.3. Качество алюминиевого профиля

Для изготовления дверей используется алюминиевый профиль. Лицевая поверхность профиля соответствует 1 сорту  материала, тыльная – 2 сорту материала.

Алюминиевый профиль анодированный

| № | Наименование дефекта | 1 сорт | 2 сорт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вмятина на поверхности | Не допускается | Допускается ( 5 мм в количестве 1 шт. на 1 п.м. профиля |
|  | Каверны и наплавы | Не допускаются | Не допускаются |
|  | Погнутость погонажного профиля | Допускается до 1 мм на 1 п.м. профиля | Допускается до 1 мм на 1 п.м. профиля |
|  | Следы от прокаточных роликов | Не допускаются | Не допускаются |
|  | Царапина или риска на поверхности | Допускается длиной до 2мм и шириной до 0,1 мм в количестве 2 шт. на 1 п.м. профиля | Допускается длиной до 4мм и шириной до 0,1 мм в количестве 3 шт. на 1 п.м. профиля |

Алюминиевый профиль крашеный

| № | Наименование дефекта | 1 сорт | 2 сорт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вмятина на поверхности | Не допускается | Допускается ( 5 мм в количестве 1 шт. на 1 п.м. профиля |
|  | Заусенец на поверхности | Не допускается | Допускается до 1мм в количестве 2 шт. на 1 п.м. профиля |
|  | Капельные натёки на поверхности | Не допускаются | Допускаются 1 шт. на 1 п.м. изделия |
|  | Непрокрас и сколы краски | Не допускаются | Допускаются размером до 2мм в количестве 2шт. на 1 п.м. профиля |
|  | Погнутость погонажного профиля | Допускается до 1 мм на 1 п.м. профиля | Допускается до 1 мм на 1 п.м. профиля |
|  | Пузырь под облицовкой | Допускается ( 1мм в количестве 1 шт. на 1 п. м. профиля | Допускается ( 3мм в количестве 2 шт. на 1 п. м. профиля |
|  | Следы от прокаточных роликов | Не допускаются | Не допускаются |
|  | Стойкое загрязнение поверхности | Не допускается | Допускается до 3% поверхности профиля |
|  | Царапина или риска на поверхности | Допускается длиной до 2мм и шириной до 0,1 мм в количестве 2 шт. на 1 п.м. профиля | Допускается длиной до 4мм и шириной до 0,1 мм в количестве 3 шт. на 1 п.м. профиля |

Алюминиевый профиль, укутанный в плёнку ПВХ

| № | Наименование дефекта | 1 сорт | 2 сорт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вмятина на поверхности | Не допускается | Допускается ( 5 мм в количестве 1 шт. на 1 п.м. профиля |
|  | Отслоение на поверхности | Не допускается | Не допускается |
|  | Погнутость погонажного профиля | Допускается до 1 мм на 1 п.м. профиля | Допускается до 1 мм на 1 п.м. профиля |
|  | Пузырь под облицовкой | Допускается ( 1 мм в количестве 2 шт. на 1 п.м. профиля | Допускается ( 2 мм в количестве 3 шт. на 1 п.м. профиля |
|  | Следы от прокаточных роликов | Не допускаются | Не допускаются |
|  | Стойкое загрязнение поверхности | Не допускается | Допускается до 3% поверхности профиля |
|  | Царапина или риска на поверхности | Допускается вдоль текстуры длиной до 3мм, шириной 0,1мм в количестве 2 шт. на 1 п.м. профиля | Допускается вдоль текстуры длиной до 5мм, шириной 0,1мм в количестве 4 шт. на 1 п.м. профиля |

2.4. Качество стекла и зеркала

Для изготовления фасадов и  дверей используются зеркала,  стёкла марок М1,М2. Зеркала, стекла изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 111-90 (СТ СЭВ 5447-85).

Внешний вид зеркал и отсутствие искажения проверяют визуально при рассеянном освещении в отраженном свете. Зеркала располагают вертикально на расстоянии около 1 м от наблюдателя. Пороки стекла размером 1 мм и более измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427 с ценой деления не более 1 мм или другим мерительным инструментом с ценой деления не более 1 мм; менее 1 мм—лупой по ГОСТ 25706 с ценой деления не более 0,25 мм.

Размеры пороков определяют по наибольшим четко выраженным видимым очертаниям.

Расстояние между пороками (сосредоточенность) стекла определяют между их центрами линейкой по ГОСТ 427 или рулеткой по ГОСТ 7502 с ценой деления не более 1 мм.

| № | Наименование дефекта | Допустимые величины дефектов |
| --- | --- | --- |
|  | Неравномерность тонировки стекла (зеркала) | Не допускается |
|  | Отслоение амальгамного покрытия зеркала | Не допускается |
|  | Отслоение армирующей плёнки зеркала | Допускается отслоение, невидимое после сборки элемента |
|  | Торцевые сколы стекла (зеркала) | Допускаются сколы, невидимые после сборки элемента |
|  | Пузырьки внутренние | Размером до 0,5мм. - не допускаются в сосредоточенном виде, размером от 0,5 до2мм – допускается в количестве 1шт на 1 м2 Свыше 2мм – не допускаются. |
|  | Пузырьки поверхностные | Не допускаются |
|  | Инородные разрушающие включения | Не допускаются |
|  | Свиль нитевидная | Не допускается |
|  | Свиль узловая | Не допускается |
|  | Царапины волосные (видимые с расстояния от 0,3 до 0,6 м) | Не допускаются общей длиной более 200мм |
|  | Царапины грубые (видимые с расстояния более 1м) | Не допускаются |
|  | Пороки поверхности | Не допускаются |
|  | Рассредоточенные вкрапления клея | Допускается до 5 шт. на 1 м2 поверхности |
|  | Трещина в стекле (зеркале) | Не допускается |

Сосредоточенность (расстояние между дефектами) не менее 150мм. За исключением расстояния между царапинами волосными на тонирующей пленке стекла – не менее 50мм.

Количество допускаемых дефектов на 1 м2  не более 4 шт.

2.5. Качество сборных элементов мебели

Количество дефектов на видимых лицевых поверхностях мебели не может превышать показателей, характеризующих материал 1 сорта, а количество дефектов на видимых внутренних поверхностях мебели – показателей для материала 2 сорта. Количество дефектов на невидимых наружных и внутренних поверхностях мебели не регламентируется.

| № | Наименование дефекта | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- |
|  | Загрязнение внутри соединения составляющих частей сборного элемента мебели | Не допускается |
|  | Косина элемента мебели | Допускается разница в размерах диагоналей сборного элемента до 1мм |
|  | Люфт составляющих частей сборного элемента мебели | Не допускается |
|  | Некомплектность составляющих частей сборного элемента мебели | Не допускается |
|  | Неплотности стыков составляющих частей сборного элемента мебели | Допускается зазор между рамками МДФ 0,05 мм, между профилем алюминиевых фасадов 0,25 мм, между продольным и поперечным профилем «Сенатор» 0,5 мм, между продольным и поперечным профилем «Престиж» 0,2 мм при соединении под углом 90º и 0,5 мм при соединении под углом отличным от 90° |
|  | Несоответствие по цвету и виду составляющих частей сборного элемента изделия мебели | Не допускается |
|  | Отклонение от номинальных размеров сборного элемента мебели | Допускается отклонение ±1мм от номинальных размеров элемента при условии, что это не приводит к изменению внешнего вида изделия, не нарушает размерность конструкции и не приводит к конструктивным или функциональным нарушениям изделия |
|  | Торцевые сколы составляющей части сборного элемента мебели | Не допускается |

# Text boxes

Видимые

Прочие

Рабочие

Фасадные

Внутренние

Наружные

Внутренние

Лицевые

Невидимые

Поверхности изделий мебели

Поверхности, с которыми в процессе эксплуатации соприкасается человек и предметы